Operand Specifications for Control Logic (r = read, r/w = read/write, w = write)
Arch Val (2 bits) | Op Spec Val (5 bits)	Arch	Operand 1	Operand 2	Operand 3	Inst. Size
00 00000 / 0x0	32	-	-	-	1 word
00 00001 / 0x1	32	Register (r)	-	-	1 word
00 00010 / 0x2	32	Register (r/w)	-	-	1 word
00 00011 / 0x3	32	Register (w)	-	-	1 word
00 00100 / 0x4	32	Immediate < 65536	-	-	1 word
00 00101 / 0x5	32	Register (r)	Register (r)	-	1 word
00 00110 / 0x6	32	Register (r/w)	Register (r)	-	1 word
00 00111 / 0x7	32	Register (w)	Register (r)	-	1 word
00 01000 / 0x8	32	Register (r)	Immediate < 256	-	1 word
00 01001 / 0x9	32	Register (r/w)	Immediate < 256	-	1 word
00 01010 / 0xA	32	Register (w)	Immediate < 256	-	1 word
00 01011 / 0xB	32	Immediate >= 65536	-	-	2 words
00 01100 / 0xC	32	Memory Address (r)	-	-	2 words
00 01101 / 0xD	32	Memory Address (r/w)	-	-	2 words
00 01110 / 0xE	32	Memory Address (w)	-	-	2 words
00 01111 / 0xF	32	Register (r)	Immediate >= 256	-	2 words
00 10000 / 0x10	32	Register (r/w)	Immediate >= 256	-	2 words
00 10001 / 0x11	32	Register (w)	Immediate >= 256	-	2 words
00 10010 / 0x12	32	Register (r)	Memory Address (r)	-	2 words
00 10011 / 0x13	32	Register (r/w)	Memory Address (r)	-	2 words
00 10100 / 0x14	32	Register (w)	Memory Address (r)	-	2 words
00 10101 / 0x15	32	Memory Address (r)	Register (r)	-	2 words
00 10110 / 0x16	32	Memory Address (r/w)	Register (r)	-	2 words
00 10111 / 0x17	32	Memory Address (w)	Register (r)	-	2 words
00 11000 / 0x18	32	Memory Address (r)	Immediate < 65536	-	2 words
00 11001 / 0x19	32	Memory Address (r/w)	Immediate < 65536	-	2 words
00 11010 / 0x1A	32	Memory Address (w)	Immediate < 65536	-	2 words
00 11011 / 0x1B	32	-	-	-	-
00 11100 / 0x1C	32	-	-	-	-
00 11101 / 0x1D	32	-	-	-	-
00 11110 / 0x1E	32	-	-	-	-
00 11111 / 0x1F	32	-	-	-	-
01 00000 / 0x20	64	-	-	-	1 dword
01 00001 / 0x21	64	Register	-	-	1 dword
01 00010 / 0x22	64	Immediate < 248	-	-	1 dword
01 00011 / 0x23	64	Memory / Address	-	-	1 dword
01 00100 / 0x24	64	Register	Register	-	1 dword
01 00101 / 0x25	64	Register	Immediate < 240	-	1 dword
01 00110 / 0x26	64	Register	Register	Register	1 dword
01 00111 / 0x27	64	Register	Register	Immediate < 232	1 dword
01 01000 / 0x28	64	Register	Memory Address	-	2 dwords
01 01001 / 0x29	64	Register	Immediate > 240	-	2 dwords
01 01010 / 0x2A	64	Memory / Address	Register	-	2 dwords
01 01011 / 0x2B	64	Immediate > 248	-	-	2 dwords
01 01100 / 0x2C	64
01 01101 / 0x2D	64
01 01110 / 0x2E	64
01 01111 / 0x2F	64
01 10000 / 0x30	64
01 10001 / 0x31	64
01 10010 / 0x32	64
01 10011 / 0x33	64
01 10100 / 0x34	64
01 10101 / 0x35	64
01 10110 / 0x36	64
01 10111 / 0x37	64
01 11000 / 0x38	64
01 11001 / 0x39	64
01 11010 / 0x3A	64
01 11011 / 0x3B	64
01 11100 / 0x3C	64
01 11101 / 0x3D	64
01 11110 / 0x3E	64
01 11111 / 0x3F	64